Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Энерго Пром Сети»

___________О.А. Крючкова

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## программы энергосбережения и повышения энергетической

## эффективности ООО «Энерго Пром Сети»

## на период с 2020 по 2024 год

Содержание

№ стр.

1.  Информация об организации							3

2.  Текущее состояние в области энергосбережения				6

3 . Паспорт программы. Основные понятия и определения			6

4.  Цель Программы	                                                                       		7

5.  Задачи Программа	                                   					7

6.  Экономические показатели программы						8

7.  Мероприятия Программы	                                                                            9

7.1.  Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению            10

энергетической эффективности

7.2.  Дополнительные мероприятия по энергосбережению и	                      10

повышению энергетической эффективности

8.  Мониторинг исполнения программы и мотивация персонала			11

1. Информация об организации.

Основным видом деятельности ООО «Энерго Пром Сети» является передача электрической энергии по своим сетям и оборудованию.

Количество точек поставки из электросети –184

Учет электрической энергии (мощности) ведется на основании данных АИИС КУЭ.

Показатели баланса электрической энергии ООО «Энерго Пром Сети»:

| № п.п. | Показатели | факт 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 296,0519 | 296,0519 | 0,0000 | 3,2253 | 0,0068 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 3,2253 | 0,0068 |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  | 3,2253 |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0,0068 |
| 1.2. | от электростанций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 296,0519 | 296,0519 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 2,5561 | 2,4833 | 0,0000 | 0,0728 | 0,0000 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0,8634 | 0,8388 |  | 2,2580 | 0,1500 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 293,4958 | 290,3432 | 0,0000 | 3,1457 | 0,0068 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 218,7882 | 215,6357 |  | 3,1457 | 0,0068 |
| 4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 74,7076 | 74,7076 |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | факт 2018 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 298,4956 | 298,4956 | 0,0000 | 3,1771 | 0,0291 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 3,1771 | 0,0291 |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  | 3,1771 |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0,0291 |
| 1.2. | от электростанций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 298,4956 | 298,4956 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 2,5799 | 2,5081 | 0,0000 | 0,0717 | 0,0000 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0,8643 | 0,8402 |  | 2,2580 | 0,1500 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 295,9157 | 292,8104 | 0,0000 | 3,0763 | 0,0290 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 221,1721 | 218,0667 |  | 3,0763 | 0,0290 |
| 4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 74,7436 | 74,7436 |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | принято при тарифном регулировании на 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 272,3590 | 272,3590 | 0,0000 | 3,2945 | 0,0201 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 3,2945 | 0,0201 |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  | 3,2945 |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 0,0201 |
| 1.2. | от электростанций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | от ПАО "МОЭсК" | 272,3590 | 272,3590 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 0,0000 |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 2,3590 | 2,2845 | 0,0000 | 0,0744 | 0,0000 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 0,8661 | 0,8388 |  | 2,2580 | 0,1500 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 270,0000 | 266,7800 | 0,0000 | 3,2000 | 0,0200 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 194,5000 | 191,2800 |  | 3,2000 | 0,0200 |
| 4.2. | переток в ПАО "МОЭсК" | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 75,5000 | 75,5000 |  |  |  |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

В 2014 году утверждена и выполняется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети» на 2015-2019 год.

- Паспорт Программы. Основные понятия и определения.

Основные понятия и определения

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети» |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2020-2024 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 №261- ФЗ. Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30.06.2014г. «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №169-р от 27.12.2013г. |
| Разработчик программы | ООО «Энерго Пром Сети» |
| Цель Программы | Целью Программы является снижение потерь электроэнергии при передаче электрической энергии в границах собственных электрических сетей, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования мероприятий программы являются собственные средства. |
| Энергосбережение | - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. |

Энергетическая эффективность определяется основным видом деятельности ООО «Энерго Пром Сети» - процессом передачи электрической энергии и характеризуется процентом потерь при ее передаче.

4. Цель Программы.

Основной целью разработки и реализации Программы является повышение эффективности использования электрической энергии.

В Программу включаются мероприятия по разработке или корректировке нормативно-правовой базы энергосбережения на предприятии, формированию экономических и финансовых механизмов энергосбережения, созданию системы управления разработкой и реализацией Программы, разработке или адаптации существующих систем стандартизации и сертификации энергосбережения на уровне предприятия, разработке типовых энергосберегающих мероприятий, реорганизации научно-технической и производственной базы предприятия для применения энергосберегающих технологий и оборудования.

5. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в Программе предусматривается решение следующих задач:

- Замена устаревшего оборудования на современное

- Анализ качества и надежности предоставляемых услуг

- ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии;

- формирование и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям, участкам сети;

- выявление безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии;

- проведение инструментальных проверок измерительных комплексов;

- мотивация персонала, направленная на сокращение потерь электроэнергии;

- установка приборов учета с более высоким классом точности на границе балансовой принадлежности;

- ввод узлов учета в состав автоматизированных систем учета электроэнергии.

6. Экономические показатели программы организации.

Всего на реализацию программы ООО «Энерго Пром Сети» планирует затратить 4 360 тыс.рублей, в том числе:

2020г. – 1 075 тыс.рублей;

2021г. – 775 тыс.рублей;

2022г. – 970 тыс.рублей;

2023г. – 770 тыс.рублей;

2024г. – 770 тыс.рублей;

Источник финансирования программы – ООО «Энерго Пром Сети».

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - основной путь повышения энергетической эффективности ООО «Энерго Пром Сети».

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии, смежных сетевых компаний и полученной потребителями (полезный отпуск), называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей ООО «Энерго Пром Сети» для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии смежных сетевых организаций и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии, является тип расчетных приборов учета и их класс точности.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) - условно - постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) - нагрузочных (переменных) потерь.

В результате выполнения программы энергосбережения прогнозируется снижение величины фактических потерь электроэнергии в сетях ООО «Энерго Пром Сети» на 325 тыс.кВт.ч.

Данное снижение потерь электроэнергии позволит сэкономить ООО «Энерго Пром Сети» в 2020-2024г.  – 780 тыс.рублей (без учета инвестированных средств);

Снижение потерь и повышение уровня надежности за период 2020-2024г. обусловлено проводимой персоналом ООО «Энерго Пром Сети» работой:

  - По контролю за эксплуатационным и техническим состоянием приборов учета, установка более совершенных средств измерений.

  - Обеспечение снятия показаний.

  - Замена устаревшего оборудования сетевого электрохозяйства на более современное.

  - Организация работы по составлению локальных балансов, выявление очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления.

  - Оптимизация режимов работы электрических сетей.

Фактические значения целевых показателей программы приведены в приложении №2.

7. Мероприятия Программы.

Программа состоит из мероприятий, которые в свою очередь подразделяются на:

- обязательные мероприятия;

- дополнительные мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей и выявлению неучтенного потребления электроэнергии.

7.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

  - Проведение обязательного энергетического обследования

  - Анализ качества предоставляемых услуг

  - Оценка аварийности в сетях

  - Анализ и оптимизация установленной мощности, режимов работы энергооборудования, распределения нагрузки

  - Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки

  - Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий

  - Мероприятия по сокращению потерь, возникающих в процессе передачи электрической энергии

  - Мероприятия по оптимизации установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности

  - Установка оборудования для компенсации реактивной мощности

  - Мероприятия   по	оснащению	приборами	и	автоматизированными системами учета энергоресурсов

  - Мероприятия по организации достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния

  - Мероприятия по сокращению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе осуществления регулируемой деятельности

  - Установка осветительных устройств с использованием светодиодов

7.2. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень дополнительных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

  - отключение незагруженных силовых трансформаторов;

  - равномерное распределение загрузки фаз силовых трансформаторов;

  - выявление неучтенного потребления электроэнергии;

  - работа с потребителями по выявлению и сокращению потерь электроэнергии

Ожидаемый экономический эффект рассчитан из учета средневзвешенной стоимости потерь электроэнергии 1 кВтч = 2.39 рубля.

8. Мониторинг исполнения программы и мотивация персонала.

В течение всего срока выполнения программы энергосбережения ООО «Энерго Пром Сети» ежемесячно составляет баланс потребленной и отпущенной электрической энергии с анализом зависимости фактических потерь от проведенных мероприятий и корректировкой (дополнением необходимых мероприятий) для выполнения плановых показателей.

Мотивация персонала обусловлена зависимостью ключевых показателей эффективности работников от выполнения целевых показателей программы.